INSTRUCTIVO DE PARA LA ELABORACIÓN LA CÉDULA ESTATAL DE OPERACIÓN ANUAL

CEOA

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA ESTATAL DE OPERACION ANUAL (CEOA)

CONTENIDO

Prefacio

Capítulo 1. Introducción

1.1	Objetivos de la Cédula Estatal de Operación Anual

Capítulo 2. Lineamientos de presentación de la CEOA

Capítulo 3. Diagrama de Funcionamiento y Tabla Resumen

3.1	Ejemplo de Diagrama de Funcionamiento y Tabla Resumen

Capítulo 4. Catálogo de claves

Tabla 4.1 Instalación, equipo, maquinaria o actividad que genera contaminantes atmosféricos

Tabla 4.2 Tipos de quemadores que generan contaminantes a la atmósfera

Tabla 4.3 Normas Oficiales Mexicanas aplicables en materia de atmósfera

Tabla 4.4 Normas Oficiales Mexicanas aplicables en materia de agua

Tabla 4.5 Normas Oficiales Mexicanas aplicables en materia de residuos

Tabla 4.6 Técnicas de control de corrientes gaseosas

Tabla 4.7 Regiones Hidrológicas

Mapa de Regiones Hidrológicas

Tabla 4.8 Tratamiento de agua

Tabla 4.9 Identificación de residuos peligrosos

Tabla 4.10 Procesos típicos de reutilización, reciclado, co-procesamiento, tratamiento y/o disposición final

Capítulo 5. Información sobresaliente relacionada con el RETC

5.1	¿Qué es el RETC Nacional y RETCVER?

5.2	Localización de un punto en coordenadas UT

5.3	Número Dun and Bradstreet

Capítulo 6. Glosario de Términos

Anexo A. Listado de sectores y subsectores de jurisdicción estatal de Veracruz en materia de atmósfera

Anexo B. Medición directa y métodos de Estimación de Emisiones

Anexo C. La CEOA y el Diagrama de Funcionamiento como herramientas de Prevención de la Contaminación.

1. Introducción

La Cédula Estatal de Operación Anual (CEOA) es el principal instrumento de seguimiento, reporte y recopilación de información para la integración de la base de datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de Veracruz (RETCVER); es presentada durante el primer cuatrimestre de cada año por los establecimientos de jurisdicción estatal y a través de ella éstos informan anualmente a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (SEDEMA), sobre sus procesos, emisiones y transferencia de contaminantes ocurridos en el año calendario anterior a su presentación.

Así, el RETCVER integra la información sobre las emisiones y transferencias de contaminantes y sustancias al aire, agua y suelo de los establecimientos industriales en Veracruz, ofreciendo información actualizada para la contribución en la definición de políticas ambientales y seguimiento del desempeño ambiental del sector industrial. Además de la información contenida en la CEOA, el RETCVER se integrara con información de documentos, autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones.

1.1	Objetivos de la Cédula Estatal de Operación Anual (CEOA)

Los principales objetivos de la CEOA son:

- Recopilar información anual multimedios sobre las emisiones y transferencias de contaminantes y sustancias.

- Facilitar el seguimiento del desempeño ambiental en la operación del establecimiento.

- Recabar información de apoyo para el sustento de la toma de decisiones en materia de atmósfera, residuos y protección ambiental en general, y la formulación de criterios y políticas ambientales.

- Actualizar la base de datos del RETCVER y RETC nacional con información ambiental anual de los establecimientos de jurisdicción estatal de Veracruz.

La información contenida en la CEOA permite al sector industrial detectar áreas de oportunidad para establecer las acciones de solución a problemas específicos en el proceso productivo y también para la planeación de su desempeño ambiental. Debido al enfoque multimedios del formato de la CEOA, la empresa podrá analizar la información y definir prioridades en procesos que requieran el uso de tecnologías limpias que solucionen problemas ambientales integrales específicos.

Esto le permitirá ampliar el concepto de tecnologías limpias y evaluar, sobre bases firmes y conociendo toda la información ambiental de su establecimiento, la conveniencia de también sustituir materias primas y sustancias para disminuir el deterioro ambiental y obtener productos elaborados con criterios de protección ambiental con mejores nichos de mercado. La reestructuración o modernización de los procesos permitirá la racionalización y el adecuado uso de agua, energía y combustibles; además de considerar la reutilización, el reciclado, co-procesamiento o tratamiento de residuos y subproductos, antes de llegar a la disposición final.

2. Lineamientos de presentación de la CEOA

La CEOA se elaborará bajo los siguientes lineamientos. Léalos con detenimiento antes de continuar, en caso de duda dirija sus preguntas, sugerencias o comentarios a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz.

- Elaborar un solo formato por establecimiento. Cuando una empresa tenga dos o tres plantas en predios distintos o cercanos deberá reportar una CEOA por cada establecimiento.

- La CEOA será llenada a través del Programa de Reporte (Archivo Electrónico), que facilita el ingreso de los datos tomando en cuenta las claves y unidades solicitadas bajo los estándares de calidad necesarios para la integración de la información. Este archivo electrónico de la CEOA permite actualizar la información que solamente se modificó de un año a otro.

- El formato electrónico cuenta con herramientas para la impresión y el respaldo que serán entregados a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de  Veracruz. El archivo electrónico que se genere tendrá un extensión *.CEOA o *.mdb.

- La industria deberá llenar los campos que le apliquen de las cinco secciones de la CEOA. Una vez realizados los estudios y/o análisis técnicos exhaustivos y no siendo posible, por razones técnicas, proporcionar la información que se solicita, deberá indicarse ND (No Disponible), si la información no existe se indicará NA (No Aplica) y cuando el valor de la información solicitada sea cero o no detectable deberá anotarse el carácter numérico 0 (número cero).

- El gestor o promovente que presente la CEOA deberá acreditar su personalidad al momento de iniciar el trámite, con carta poder firmada por el representante legal, la aprobación para entregar la CEOA. La Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz será el responsable de cotejar la firma de quien cede el poder con la firma del representante legal, establecida en el formato de la CEOA.

- La información técnica relevante, como hojas de cálculo de estimaciones, reporte de medición directa de emisiones y otros documentos técnicos, deberán ser anexados y conservados por la empresa durante un periodo de cinco años para su presentación ante la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, en caso de serles requerida. Por lo tanto, cualquier otra forma de certificación de la información NO son trámites requeridos.

- Los formatos o carátula impresa deberán entregarse debidamente firmados por el representante legal. El comprobante de realización de este trámite será una copia del formato CEOA o carátula con sello de recibido de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz  o en su caso cuando se establezca la recepción de trámites a través de su portal electrónico, se recibirá un acuse electrónico.

- La Cédula Estatal de Operación Anual deberá entregarse en formato impreso, al cual se anexará un disco magnético que contenga el archivo electrónico de dicha Cédula. El formato impreso se obtendrá a través del Programa de Reporte de la Cédula Estatal de Operación Anual, así como el respaldo de la información electrónica en un archivo electrónico con extensión *.CEOA o *.mdb.

- Cuando así lo determine la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, los establecimientos sujetos a reporte estatal también podrán presentar la CEOA a través de un portal electrónico establecido para su recepción.

3. Diagrama de funcionamiento

Conforme a lo que se establece en la Sección I correspondiente a Información Técnica General del formato de la Cédula Estatal de Operación Anual, deberá presentarse la siguiente información:

a)	Los Diagramas de funcionamiento de cada uno de los procesos del establecimiento que está reportando, en los cuales se incluyan las áreas de servicios y administración.

b)	La Tabla resumen que refleje el diagrama de funcionamiento en una lista identificando las entradas, salidas y transferencias de acuerdo a cada bloque del diagrama.

En los diagramas de funcionamiento deberán identificarse con bloques las actividades del establecimiento, maquinaria o equipos donde se incorporan insumos (en donde se podrán incluir combustibles que sean insumos del proceso productivo), consumo de agua o combustible, emisión de contaminantes, generación residuos peligrosos, descargas de aguas residuales, liberación de energía y transferencias totales o parciales de residuos peligrosos, residuos de manejo especial y agua residual. El diagrama deberá incluir las áreas de almacenamiento de materias primas, proceso productivo, almacenamiento del producto, almacenamiento de residuos peligrosos, residuos de manejo especial, servicios auxiliares, mantenimiento, descargas finales de aguas residuales y administración, entre otras.

Para la elaboración de los diagramas de funcionamiento se podrán utilizar los diagramas de flujo de proceso, los diagramas de bloques de la instalación o cualquier representación gráfica que seleccione el responsable de la empresa, siempre y cuando se sigan cuidadosamente las siguientes indicaciones:

- Indicar adecuadamente el nombre de la maquinaria, equipo o actividad.

- Seguir la secuencia del proceso, realizando un diagrama por cada proceso, en caso que se realicen diferentes actividades y/o productos.

- Deberá elaborar un diagrama para la administración y servicios auxiliares, incluyendo los almacenes de materia prima, producto y residuos peligrosos, así como las descargas finales de aguas residuales.

- Todos los pasos deberán enumerarse de manera secuencial con números arábigos.

- Los bloques con las operaciones unitarias de cada proceso o conjunto de actividades se podrán enumerar por subíndices siempre y cuando reflejen la aportación individual. Por ejemplo: Proceso 1, Bloque 1.1, Bloque 1.2.

- Cuando dos o más operaciones, actividades, equipos, etc., tengan un punto de emisión en común se podrán agrupar dentro de un recuadro siempre y cuando las características de operación y de equipos sean idénticas (tiempo de operación, tipo y cantidad de combustible consumido, capacidad del equipo, entre otras). En caso contrario se tendrán que señalar las características y condiciones de manejo de cada uno de los equipos, actividades u operación.

- En caso de utilizarse diagramas con los que ya cuenta la empresa, deberá cuidarse que a la identificación de actividades, maquinaria, equipos y operaciones unitarias ya existentes se le adicione la numeración y especificaciones que aquí se solicitan. Quizás no en todas las etapas del proceso se use esta simbología por no estar presente, entonces es preferible eliminar esas etapas.

- Los diagramas deberán de ir acompañados de una Tabla resumen como se indica en el ejemplo.

- Se deberán representar, con los siguientes gráficos (o gráficos similares), las entradas, salidas y transferencias de las siguientes actividades en los bloques correspondientes:

| SIMBOLOGIA |
| --- |
| ENTRADAS | SALIDAS Y/O EMISIONES | TRANSFERENCIA DE SUSTANCIAS EN DESCARGAS DE AGUA Y RESIDUOS |
|  | Entrada de insumo |  | Emisión de contaminantes a la atmósfera |  | Transferencia total |
|  | Consumo de combustible |  | Descarga de agua residual a cuerpos que sean aguas o bienes nacionales (Emisión al agua) |  | Transferencia parcial |
|  | Uso de agua |  | Emisión al suelo de materiales y sustancias RETC en sitio |  |  |
|  |  |  | Generación de residuos peligrosos | Reu | Reutilización |
|  |  |  |  | Rec | Reciclado |
|  |  |  | Generación de residuos sólidos o de manejo especial | Cop | Coprocesamiento |
|  |  |  |  | Tra | Tratamiento |
|  |  |  | Pérdida de energía | Dif | Disposición final |
|  |  |  |  | Alc | Alcantarillado |
|  |  |  |  | Otr | Otros |

El símbolo de transferencia deberá indicarse a lado del símbolo de la generación de residuos peligrosos, residuos sólidos o de manejo especial, en caso que éstos hayan sido trasladados total o parcialmente a otro establecimiento industrial indicando la actividad para la que fueron trasladados, incluyendo su confinamiento o disposición final. El símbolo de transferencia también deberá indicarse a lado del símbolo de la descarga de agua residual cuando fue descargada al alcantarillado municipal o la red de drenaje a cargo de algún organismo operador para su tratamiento posterior. (Ver definición de transferencia).

En esta simbología también se introduce el concepto de pérdida de energía, para que el establecimiento industrial identifique un área de oportunidad.

3.1	Ejemplo del Diagrama de Funcionamiento y la Tabla Resumen

El objetivo del siguiente ejemplo es solamente para ilustración. En él se representa la información de un establecimiento industrial que fabrica detergente en polvo y jabón en barra, por lo que se utiliza un diagrama para cada proceso y un diagrama adicional para la administración y servicios auxiliares. Es importante observar que en el Diagrama 1, correspondiente a la Fabricación de detergente en polvo, se identifican dos equipos de secado (puntos 1.4 y 1.6), conectados a un mismo equipo de control de contaminantes (punto 1.5). En este caso, los puntos 1.4 y 1.6 son puntos de generación de contaminantes, mientras que el punto 1.5 es el punto de emisión de dichos contaminantes. Si las características de los secadores fueran idénticas, se habrían agrupado en un solo bloque por compartir el mismo punto de emisión. En los casos de la formulación y el tamizado (puntos, 1.1 y 1.9) se maneja de una forma diferente, pues aquí coinciden el punto de generación y el punto de emisión ya que la emisión es fugitiva (no conducida).

En el Diagrama 2, el proceso de la fabricación de jabón en barra, se observa que en el aglomerado y moldeo (puntos 2.4 y 2.8) se identifica el consumo de combustible debido a que se requiere de calor para estas operaciones unitarias; por lo tanto, como consecuencia del aglomerado, en el paso del enfriamiento (punto 2.6) se pierde energía calorífica.

Por otro lado, en el diagrama de la Administración y Servicios Auxiliares, se observa que la caldera
(punto 3.1) está enlazada gráficamente con los recuadros de los servicios y administración, cocina y baños (puntos 3.2, 3.3 y 3.4), de esta forma se provee de vapor a toda la planta; así mismo, en la caldera se identifica el consumo de insumos, agua y combustible, así como emisiones a la atmósfera por la combustión y descarga de aguas residuales. Si se continúa por la línea se observa la descarga de agua residual de los recuadros de servicios y administración, cocina y baños a la planta biológica (punto 3.5) cuya agua es descargada finalmente al alcantarillado y por lo tanto se presenta una transferencia al alcantarillado municipal.

En la actividad del tratamiento fisicoquímico de agua del Diagrama 1 (punto 1.7) y de mantenimiento del Diagrama 3 (punto 3.6), se identifican la generación de residuos peligrosos que posteriormente son almacenados en el punto 3.7. Sin embargo, en el almacén de residuos peligrosos no se identifican gráficamente puesto que no fueron generados en éste, solamente concentrados en un área determinada mientras se transfieren.

Es importante señalar que los residuos sólidos generados en los ciclones colectores de polvos A, B y C (puntos 1.3, 1.5 y 1.13), así como los generados en las áreas de la administración y servicios auxiliares, son transferidos completamente para disposición final. Por otro lado se observa que los residuos de las actividades del empaque en los puntos 1.12 y 2.9 son parcialmente transferidos para reutilización y reciclado a otros establecimientos debido a que parte de los residuos son usados nuevamente en el interior del establecimiento.

Finalmente, con el diagrama se puede concluir que no existe tratamiento de residuos peligrosos dentro del establecimiento, ya que se observa que los residuos generados en el tratamiento fisicoquímico de la planta biológica de agua residual así como en el mantenimiento, son transferidos en su totalidad a otro establecimiento para su tratamiento.

Diagramas de funcionamiento

Ejemplo de una industria de fabricación de detergente en polvo y jabón en barra

1. FABRICACIÓN DE DETERGENTE EN POLVO

2.- FABRICACION DE JABON EN BARRA

3.- ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES

| SIMBOLOGÍA |
| --- |
| ENTRADAS | SALIDAS Y/O EMISIONES | TRANSFERENCIA DE SUSTANCIAS EN DESCARGAS DE AGUA Y RESÍDUOS |
|  | Entrada de insumo |  | Emisión de contaminantes a la atmósfera |  | Transferencia total |
|  | Consumo de combustible |  | Descarga de agua residual a cuerpos que sean aguas o bienes nacionales (Emisión al agua) |  | Transferencia parcial |
|  |  |  | Emisión al suelo de materiales y sustancias RETC en sitio | Reu | Reutilización |
|  | Uso de agua |  | Generación de residuos peligrosos | Rec | Reciclado |
|  |  |  |  | Cop | Coprocesamiento |
|  |  |  | Generación de residuos sólidos | Tra | Tratamiento |
|  |  |  |  | Dif | Disposición final |
|  |  |  | Pérdida de energía | Alc | Alcantarillado |
|  |  |  |  | Otr | Otros |

Tabla resumen

Ejemplo de una industria de fabricación de detergente en polvo y jabón en barra

| No. del diagrama* | Nombre del equipo, maquinaria, actividad u operación unitaria | ENTRADA | SALIDA | TRANS- FERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entrada de insumo | Consumo de Combustible | Uso de agua | Emisión al aire | Descarga de agua residual | Generación de residuos peligrosos | Generación de residuos sólidos | Pérdida de energía | Total | Parcial |
| 1. LINEA DE PROCESO DE LA FABRICACION DE DETERGENTE EN POLVO |
| 1.1 | Formulación | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mezclado | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ciclón colector de polvos A (del Mezclado) |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 1.4 | Secado. Equipo 1 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ciclón colector de polvos B (del Secado) |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 1.6 | Secado. Equipo 2 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Tratamiento fisicoquímico de agua |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |
| 1.8 | Enfriamiento |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.9 | Tamizado |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Aspersión | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Empaque | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 1.13 | Ciclón colector de polvos C (del empaque) |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 1.14 | Almacenamiento de producto terminado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. LINEA DE PROCESO DE LA FABRICACION DE JABON EN BARRA |
| 2.1 | Almacenamiento de materias primas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Filtro de cartuchos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Mezclado de sólidos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Aglomerado | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Cribado húmedo |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Enfriamiento |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.7 | Cribado seco |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Moldeo |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Empaque |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| 2.10 | Almacenamiento de producto terminado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ADMINISTRACION Y SERVICIOS AUXILIARES |
| 3.1 | Caldera | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Servicios y administración |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 3.3 | Cocina |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 3.4 | Baños |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 3.5 | Planta biológica de agua residual | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |
| 3.6 | Mantenimiento |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
| 3.7 | Almacén de residuos peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Es el número con el cual se identificó una actividad, maquinaria u operación unitaria en el Diagrama de Funcionamiento.

4. Catálogo de claves

Las Tablas contenidas en este catálogo deberán emplearse para la elaboración de la Cédula Estatal de Operación Anual, según las indicaciones que aparecen en el formato.

Tabla 4.1 Instalación, equipo, maquinaria o actividad en la cual se generan
contaminantes atmosféricos

| Nombre del equipo | Clave |
| --- | --- |
| Abrillantadora | 001 |
| Acanaladora | 002 |
| Agitador | 003 |
| Aglutinadora | 004 |
| Ahumador | 005 |
| Alimentador (en general) | 006 |
| Alimentador de estrella (dosificador) | 007 |
| Alimentador de plato (dosificador) | 008 |
| Alimentador vibratorio (dosificador) | 009 |
| Almacenamiento de materia prima | 010 |
| Almacenamiento de producto | 011 |
| Alto horno | 012 |
| Armadora | 013 |
| Aspersora | 014 |
| Aspiradora | 015 |
| Astillador de madera | 016 |
| Banda transportadora | 017 |
| Barnizadora | 018 |
| Batidora | 019 |
| Batiente | 020 |
| Blanqueadora | 021 |
| Bomba | 022 |

| Nombre del equipo | Clave |
| --- | --- |
| Bomba de circulación | 023 |
| Bomba de inyección | 024 |
| Calcinador | 025 |
| Calcinador de Hidróxido de Aluminio | 026 |
| Calcinador Flash | 027 |
| Caldera | 028 |
| Calentadores | 029 |
| Cámara de alto vacío | 030 |
| Cámara de blanqueado | 031 |
| Cámara de combustión | 032 |
| Cámara de enfriamiento | 033 |
| Cámara de envasado | 034 |
| Cámara de fermentación | 035 |
| Cámara de hidrogenación | 036 |
| Cámara de impregnación | 037 |
| Cámara de limpieza | 038 |
| Cámara de limpieza de fundiciones | 039 |
| Cámara de refrigeración | 040 |
| Cámara de secado | 041 |
| Cámara de teñido | 042 |
| Cambiador de calor | 043 |
| Capitonadora | 044 |
| Caseta de pintura | 045 |
| Celda de flotación | 046 |
| Celda de mercurio | 047 |
| Cepillo | 048 |
| Ciclón | 049 |
| Ciclón lavador | 050 |
| Cilindro de alta presión | 051 |
| Clarificador | 052 |
| Cocción de corazones | 053 |
| Cocedora | 054 |
| Colador continuo | 055 |
| Compresor | 056 |
| Concentrador | 057 |
| Condensador | 058 |
| Condensador de desechos | 059 |
| Congeladora (hielo seco) | 060 |
| Convertidor | 061 |
| Convertidor bessemer | 062 |
| Convertidor catalítico | 063 |
| Convertidor con retorno | 064 |
| Convertidor continuo | 065 |
| Convertidor de minerales | 066 |
| Corrugadora | 067 |
| Cortadora | 068 |
| Criba | 069 |
| Cribación | 070 |
| Cribadora rotatoria | 071 |
| Cristalizador | 072 |
| Cubilote | 073 |
| Curado | 074 |
| Deodorizadora | 075 |
| Depurador | 076 |
| Descarga de materia prima | 077 |
| Descargador mecánico | 078 |
| Descascaradora | 079 |
| Desfibradora | 080 |
| Desgrasadora | 081 |
| Deshidratadora | 082 |
| Deshojadora | 083 |
| Desmoldadora | 084 |
| Desulfuración | 085 |
| Digestor | 086 |
| Dispersor | 087 |
| Dosificador | 088 |
| Ductos, tubería y accesorios | 089 |
| Elevador de cangilones | 090 |
| Embobinador (automático y manual) | 091 |
| Empacadora | 092 |
| Emulsificadora | 093 |
| Encementadora | 094 |
| Enfriador | 095 |
| Engomadora | 096 |
| Enlatadora | 097 |
| Ensacadora | 098 |
| Ensambladora | 099 |
| Envasador de escoria | 100 |
| Envasadora | 101 |
| Equipo de pintura | 102 |
| Equipo de ventilación | 103 |
| Esmeriladora | 104 |
| Espumadora de poliuretano | 105 |
| Estampadora (grabado) | 106 |
| Estañadora | 107 |
| Esterificación | 108 |
| Esterilizador | 109 |
| Evaporador | 110 |
| Expeller (aceite) | 111 |
| Extractor de aceite | 112 |
| Extrusora | 113 |
| Fermentador | 114 |
| Filtros | 115 |
| Filtros prensa | 116 |
| Formadora de corazones | 117 |
| Fosa de aguas madre | 118 |
| Freidora | 119 |
| Fresadora | 120 |
| Generador de vapor | 121 |
| Góndola | 122 |
| Grajeadora | 123 |
| Graneadora litográfica | 124 |
| Granulador | 125 |
| Gusano transportador | 126 |
| Hidratador | 127 |
| Hidropulper | 128 |
| Homogenizadora | 129 |
| Horno | 130 |
| Horno aniónico | 131 |
| Horno calcimático | 132 |
| Horno de arco eléctrico | 133 |
| Horno de cal | 134 |
| Horno de cocimiento | 135 |
| Horno de coquizado | 136 |
| Horno de crisol | 137 |
| Horno de cubilote | 138 |
| Horno de curado o prevulcanizado | 139 |
| Horno de enfriado | 140 |
| Horno de escorias | 141 |
| Horno de exudación | 142 |
| Horno de fundición | 143 |
| Horno de gas | 144 |
| Horno de inducción | 145 |
| Horno de oxidación | 146 |
| Horno de oxidación de asfalto | 147 |
| Horno de oxigeno básico | 148 |
| Horno de precalentamiento | 149 |
| Horno de recocido | 150 |
| Horno de recuperación | 151 |
| Horno de recuperación de licor negro | 152 |
| Horno de resistencia eléctrica | 153 |
| Horno de retorta | 154 |
| Horno de reververo | 155 |
| Horno de secado | 156 |
| Horno de sinterizado | 157 |
| Horno de tratamiento térmico | 158 |
| Horno de vulcanizado | 159 |
| Horno de zinc | 160 |
| Horno rotatorio | 161 |
| Horno rotatorio de calcinación | 162 |
| Incinerador | 163 |
| Incinerador de lodos | 164 |
| Inmersor | 165 |
| Inoculador | 166 |
| Inyectora | 167 |
| Latizadora | 168 |
| Lavador | 169 |
| Lijadora | 170 |
| Limpiadora de grano | 171 |
| Limpieza/lavado | 172 |
| Lingotera | 173 |
| Llenadora | 174 |
| Manipulación de minerales | 175 |
| Maquina de impresión | 176 |
| Máquina estacionaria de diesel | 177 |
| Maquinas de pintado | 178 |
| Máquinas duales (combust-gas nat) | 179 |
| Mechero, soplete y flameador | 180 |
| Mezcladora | 181 |
| Moldeadora | 182 |
| Molienda húmeda | 183 |
| Molienda húmeda | 184 |
| Molino | 185 |
| Molino coloidal | 186 |
| Molino de acabado | 187 |
| Molino de azúcar | 188 |
| Molino de bolas | 189 |
| Molino de granos | 190 |
| Molino de impacto | 191 |
| Molino de laminación | 192 |
| Molino de martillos | 193 |
| Molino de mezclado | 194 |
| Molino de rodillos | 195 |
| Molino para desperdicio de plástico | 196 |
| Molino roller mill | 197 |
| Montacarga | 198 |
| Motor de combustión interna est. | 199 |
| Mufla de condensación | 200 |
| Mufla de destilación | 201 |
| Mufla de destilación-oxidación | 202 |
| Oxidación en kettle | 203 |
| Oxidador térmico | 204 |
| Paila | 205 |
| Pasteurizadora | 206 |
| Pastilladora | 207 |
| Peladora | 208 |
| Peletizadora | 209 |
| Pila de almacenaje/montículos | 210 |
| Pintado | 211 |
| Planta de polimerización | 212 |
| Planta de tratamiento de agua residual | 213 |
| Planta de tratamiento de aguas | 214 |
| Precalentador | 215 |
| Prehidratador | 216 |
| Prensa de prevulcanizado | 217 |
| Prensadora | 218 |
| Probador de dispositivos | 219 |
| Proceso electrolítico | 220 |
| Pulidora | 221 |
| Quebradora | 222 |
| Quebradora de rodillos | 223 |
| Raspadora | 224 |
| Reactor | 225 |
| Reactor de polimerización al vacío | 226 |
| Recubridor (pastillas) | 227 |
| Recubrimiento de superficies | 228 |
| Recuperador | 229 |
| Recuperador de calor | 230 |
| Recuperadora de sulfato | 231 |
| Refinación en kettle | 232 |
| Regenador catalítico | 233 |
| Rellenadora | 234 |
| Retorta de destilación/oxidación | 235 |
| Retorta de reducción | 236 |
| Retorta eléctrica | 237 |
| Retorta vertical | 238 |
| Reveladora | 239 |
| Revestidor | 240 |
| Revolvedora | 241 |
| Scrubber | 242 |
| Secador | 243 |
| Secador rotatorio | 244 |
| Secador y restaurador de arena | 245 |
| Secadora | 246 |
| Secadora de carbón | 247 |
| Separador | 248 |
| Separador de doble cono | 249 |
| Separador de gravedad | 250 |
| Separador de vacío | 251 |
| Sierra cinta | 252 |
| Sierra circular | 253 |
| Silo de almacenamiento | 254 |
| Silo de roca molida | 255 |
| Sintetizadora | 256 |
| Sistemas de polimerización al vacío | 257 |
| Sistemas de rompimiento de roca | 258 |
| Sistemas neumáticos | 259 |
| Soldadora | 260 |
| Solidificador | 261 |
| Soplador | 262 |
| Sulfonador | 263 |
| Tableteadora, bombos y grageadora | 264 |
| Tablilladera | 265 |
| Taladro | 266 |
| Tambo de almacenamiento (met y/o plas) | 267 |
| Tamizador | 268 |
| Tanque de ácido | 269 |
| Tanque de aguas madre | 270 |
| Tanque de almacenamiento | 271 |
| Tanque de añejamiento | 272 |
| Tanque de bombeo | 273 |
| Tanque de condensación | 274 |
| Tanque de disolución | 275 |
| Tanque de exhumación | 276 |
| Tanque de fermentación | 277 |
| Tanque de lechada | 278 |
| Tanque de mezclado | 279 |
| Tanque de reposo | 280 |
| Tanque de sedimentación | 281 |
| Tina de ablandamiento | 282 |
| Tina de cristalización | 283 |
| Tina de enjuague | 284 |
| Tina de floculación | 285 |
| Tina de inmersión | 286 |
| Tina de tratamiento | 287 |
| Tina electrolítica | 288 |
| Tobera de vacío | 289 |
| Tolva de carga y descarga | 290 |
| Tolva de mezclado | 291 |
| Tolva de pesado | 292 |
| Tolva de roca | 293 |
| Tolvas | 294 |
| Torno | 295 |
| Torre de absorción | 296 |
| Torre de blanqueo | 297 |
| Torre de destilación | 298 |
| Torre de enfriamiento | 299 |
| Torre de oxidación | 300 |
| Torre de secado | 301 |
| Tostador de café y cacao | 302 |
| Tostador de cobre y zinc | 303 |
| Transportador de charolas | 304 |
| Transporte | 305 |
| Transportes mecánicos | 306 |
| Tren de laminación | 307 |
| Trituración | 308 |
| Triturador | 309 |
| Triturador de martillo | 310 |
| Triturador de pilón | 311 |
| Triturador de quijadas | 312 |
| Trompo | 313 |
| Troqueladora | 314 |
| Turbina | 315 |
| Turbina de diesel | 316 |
| Turbina de gas | 317 |
| Turbo soplador | 318 |
| Unidad de alimentación | 319 |
| Unidad de cracking catalítica | 320 |
| Vaciado | 321 |
| Vaciadora de hierro y acero | 322 |
| Vaporizador atmosféricos | 323 |
| Ventilador | 324 |
| Vulcanizadora automática | 325 |
| Otros (especificar) | 326 |

Tabla 4.2 Tipo de Quemadores que generan contaminantes a la atmósfera

| Tipo de Quemador | Clave |
| --- | --- |
| Quemador atmosférico | 327 |
| Quemador mecánico o de aire forzado (a sobrepresión) | 328 |
| Quemador de fosa o piso | 329 |
| Quemador de cañón | 330 |
| Quemador frontal | 331 |
| Quemador abierto | 332 |
| Quemador ciclónico | 333 |
| Quemador rotatorio | 334 |
| Quemador tangencial | 335 |
| Quemador elevado | 336 |
| Quemador con atomizador | 337 |
| Quemador de azufre | 338 |
| Quemador de bajo NOx | 339 |

Normas Oficiales Mexicanas

En las siguientes tablas se establecen las normas oficiales mexicanas aplicables para aire, agua y residuos peligrosos, cuyo objetivo es de consulta para la elaboración de la CEOA.

Tabla 4.3 Normas Oficiales Mexicanas en materia de atmósfera

| Equipo u operación | Norma | Parámetro normado | Unidades | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustión | NOM-085-SEMARNAT-1994 | Partículas SO2 NOX Exceso de aire Densidad de humo | mg/m3 o kg/106Kcal ppm o kg/106Kcal ppm o kg/106Kcal % número de mancha | Corregidos al 5% O2 cuando se refieren en concentraciones Corregidos al 5% O2 cuando se refieren en concentraciones Corregidos al 5% O2 cuando se refieren en concentraciones Equipo hasta de 5,200 Mj/h Equipo hasta de 5,200 Mj/h |
| Concentración de partículas | NOM-043-SEMARNAT-1993 | Partículas | mg/m3 | En función de flujo de gases |

Tabla 4.4 Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua

| Norma | Aplicación |
| --- | --- |
| NOM-001-SEMARNAT-1996 | Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas y bienes nacionales. |
| NOM-002-SEMARNAT-1996 | Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. |
| NOM-003-SEMARNAT-1997 | Límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. |

Tabla 4.5 Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos

| Norma | Aplicación |
| --- | --- |
| NOM-052-SEMARNAT-1993 | Características de los residuos peligrosos, en listados de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. |
| NOM-053-SEMARNAT-1993 | Procedimiento para llevar acabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. |
| NOM-054-SEMARNAT-1994 | Procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligroso por la NOM-052-SEMARNAT-1993 |
| NOM-055-SEMARNAT-1993 | Requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos, excepto de los radioactivos. |
| NOM-056-SEMARNAT-1993 | Requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. |
| NOM-057-SEMARNAT-1993 | Requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos. |
| NOM-058-SEMARNAT-1993 | Requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. |
| NOM-083-SEMARNAT-2003 | Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. |
| NOM-087-SEMARNAT-SSA-2002 | Protección Ambiental-salud ambiental- Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo. |
| NOM-133-SEMARNAT-2000 | Protección ambiental bifenilos policlorados (BPCS) - Especificaciones de manejo. |

Tabla 4.6 Técnicas de control de corrientes gaseosas

| Clasificación | Técnicas de control | Clave | Clasificación | Técnicas de control | Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control de Gases (Incluye olores y/o vapores) | Absorción | CG1 | Control de partículas (vía seca) | Cámaras de sedimentación (con o sin mamparas) | PS1 |
|  | Adsorción | CG2 |  | Ciclones | PS2 |
|  | Biofiltración | CG3 |  | Colectores de bolsas | PS3 |
|  | Condensación | CG4 |  | Filtros de superficie extendida, cartuchos u otros medios filtrantes | PS4 |
|  | Incineración a flama abierta (mecheros) | CG5 |  |  |  |
|  | Incineración catalítica | CG6 |  | Precipitadores electrostáticos | PS5 |
|  | Incineración térmica | CG7 | Control de partículas (vía húmeda) | Lavadores tipo Venturi | PH1 |
|  | Incineración en calderas u hornos | CG8 |  | Precipitadores electrostáticos (húmedos) | PH2 |
| Control de Óxidos de Nitrógeno (NOX) | Reducción selectiva catalítica | ON1 |  | Ciclones húmedos | PH3 |
|  |  |  |  | Cámaras de sedimentación húmeda | PH4 |
|  |  |  |  | Otros tipo de lavadores húmedos | PH5 |
|  | Reducción selectiva no catalítica | ON2 | Otras técnicas de control (especifique) | OC1 |

Tabla 4.7 Regiones hidrológicas localizadas para el territorio veracruzano

(Consultar mapa para mayor ubicación)

| Clave | Nombre |
| --- | --- |
| 26 | Pánuco |
| 27 | Tuxpan-Nautla |
| 28 | Papaloapan |
| 29 | Coatzacoalcos |

Mapa de Regiones hidrológicas

Tabla 4.8 Tratamiento de agua

| Clasificación | Operación/Tratamiento | Clave | Clasificación | Operación/Tratamiento | Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretratamiento/ Tratamiento Primario | Cribado y Tamizado | TP1 | Tratamiento Terciario | Adsorción (carbón activado u otros) | TT1 |
|  | Desmenuzado | TP2 |  | Centrifugación | TT2 |
|  | Desarenado | TP3 |  | Clarificación convencional | TT3 |
|  | Flotación | TP4 |  | Congelación | TT4 |
|  | Fosa séptica | TP5 |  | Desinfección con cloro | TT5 |
|  | Neutralización | TP6 |  | Desinfección con ozono | TT6 |
|  | Homogeneización | TP7 |  | Desinfección con rayos ultra violeta | TT7 |
|  | Sedimentación primaria | TP8 |  | Desnitrificación | TT8 |
|  | Separadores API | TP9 |  | Destilación | TT9 |
|  | Tanques IMHOFF | TP10 |  | Electrodiálisis | TT10 |
|  | Trampas de grasas y aceites | TP11 |  | Filtración al vacío | TT11 |
| Tratamiento Secundario | Biodiscos | TS1 |  | Intercambio iónico | TT12 |
|  | Filtros anaerobios | TS2 |  | Precipitación química | TT13 |
|  | Filtros biológicos | TS3 |  | Remoción de fósforo | TT14 |
|  | Filtros rociadores | TS4 |  | Osmosis inversa | TT15 |
|  | Lagunas aireadas mecánicamente | TS5 |  | Oxidación química | TT16 |
|  | Lagunas de estabilización | TS6 |  | Filtración por gravedad | TT17 |
|  | Lodos activados convencionales | TS7 |  | Desorción | TT18 |
|  | Reactores anaerobios | TS8 | Otros tratamientos (especifique) | OT1 |
|  | Zanjas de oxidación | TS9 |  |  |  |

Tabla 4.9 Identificación de residuos peligrosos

| Categoría | Tipo | Clave | Categoría | Tipo | Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceites gastados | Dieléctricos | O5 | Lodos aceitosos | L6 |
|  | Lubricantes | O1 | Lodos provenientes de | Galvanoplastia | L3 |
|  | Hidráulicos | O3 |  | Proceso de pinturas | L5 |
|  | Solubles | O2 |  | Templado de metales | L4 |
|  | Templado de metales | O6 |  | Tratamiento de aguas de proceso | L2 |
| Breas | Catalíticas | B1 |  | Otros (especifique) | L7 |
|  | De destilación | B2 | Sólidos | Telas, pieles o asbesto encapsulado | SO1 |
|  | Otras (especifique) | B3 |  | De mantenimiento automotriz | SO2 |
|  |  |  |  | Suelos contaminados | SO6 |
| Biológico-Infecciosos | Cultivos y cepas | BI1 |  | Con metales pesados | SO5 |
|  | Objetos punzocortantes | BI2 |  | Tortas de filtrado | SO3 |
|  | Residuos patológicos | BI3 |  | Otros (especifique) | SO4 |
|  | Residuos no anatómicos | BI4 | Solventes | Orgánicos | S1 |
|  | Sangre | BI5 |  | Organoclorados | S2 |
| Escorias con metales pesado | Finas | E1 | Sustancias corrosivas | Ácidos | C1 |
|  | Granulares | E2 |  | Alcalis | C2 |
| Líquidos residuales de proceso | Corrosivos | LR1 | Otros residuos peligrosos (especifique) | O |
|  | No corrosivos | LR2 |  |  |

Tabla 4.10 Procesos típicos de reutilización, reciclado, coprocesamiento,
tratamiento y/o disposición final de residuos

| Clasificación | Operación | Clave | Clasificación | Operación | Clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reutilización | RA1 | Tratamiento | Tratamiento físico | Centrifugación | TF4 |
|  |  |  |  | CEOAgulación | TF5 |
| Reciclado | Recuperación de energía | Calderas | RE1 |  |  | Cribado | TF6 |
|  |  | Hornos rotatorios | RE2 |  |  | Destilación | TF7 |
|  |  | Otros hornos (especifique) | RE3 |  |  | Diálisis | TF8 |
|  |  | Otras formas (especifique) | RE4 |  |  | Electrodiálisis | TF9 |
|  | Recuperación de metales | Alta temperatura | RM1 |  |  | Encapsulado | TF10 |
|  |  | Extracción Electrolítica | RM2 |  |  | Espesado de lodos | TF11 |
|  |  | Fundición secundaria | RM3 |  |  | Evaporación | TF12 |
|  |  | Intercambio iónico | RM4 |  |  | Extracción con solvente | TF14 |
|  |  | Lixiviación ácida | RM5 |  |  | Filtración | TF15 |
|  |  | Osmosis inversa | RM6 |  |  | Flotación | TF16 |
|  |  | Otros métodos (especifique) | RM7 |  |  | Osmosis inversa | TF17 |
|  | Recuperación de solventes y compuestos orgánicos | Destilación | RS1 |  |  | Sedimentación | TF18 |
|  |  | Evaporación | RS2 |  |  | Ultrafiltración | TF19 |
|  |  | Extracción de solventes | RS3 |  | Tratamiento químico | Estabilización o solidificación | TQ1 |
|  |  | Otros métodos (especifique) | RS5 |  |  |  |  |
|  | Recuperación de catalizadores | RC1 |  |  | Neutralización | TQ2 |
| Coprocesamiento | Obtención de energía | CP1 |  |  | Oxidación química | TQ3 |
|  | Obtención de materias primas | CP2 |  |  | Precipitación | TQ4 |
|  |  |  |  |  | Reducción | TQ5 |
|  |  |  |  |  | CEOAgulación-floculación | TQ7 |
|  | Otros | CP3 |  |  |  |  |
| Tratamiento | Tratamiento biológico | Digestión anaerobia | TB1 |  |  | Absorción | TQ6 |
|  |  | Filtros anaerobios | TB2 | Disposición final | Confinamiento controlado | DF1 |
|  |  | Lagunas aireadas mecánicamente Biotratamiento in situ | TB3 |  | Domo salino | DF2 |
|  | Tratamiento térmico | Incineración (oxidación térmica) | TTT1 |  | In situ | DF3 |
|  |  | Pirólisis | TTT2 |  |  |  |
|  |  | Gasificación | TTT3 | Otros métodos de recuperación (especifique) | OR1 |
|  |  | Plasma | TTT4 |  |  |
|  |  | Desorción térmica directa | TTT5 | Otros métodos de tratamiento (especifique) | OMT1 |
|  |  | Desorción térmica indirecta | TTT6 |  |  |

Tabla 4.11 Identificación de sólidos urbanos y de manejo especial.

| RESIDUO ORGÁNICO | CLAVE | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
|  | RO-001 | Otros residuos orgánicos (especificar) |
|  | RO-002 | Papel y cartón |
|  | RO-003 | Fibra vegetal |
|  | RO-004 | Madera |
|  | RO-005 | Hueso |
|  | RO-006 | Residuos de actividades agropecuarias |
|  | RO-007 | Residuos alimenticios |
|  | RO-008 | Cuero |
|  | RO-009 | Celulosa |
|  | RO-010 | Aceite vegetal comestible y/o grasas |
|  | RO-011 | Aguas Residuales (industriales, derivadas de proceso y/o sanitarias) |
|  | RO-012 | Lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales (deshidratados) |
|  | RO-013 | Lodos provenientes de procesos productivos o actividades diversas de manufactura, y/o provenientes del tratamiento de aguas industriales (deshidratados) |
|  | RO-014 | Algodón |
|  | RO-015 | Cenizas y sólidos carbonosos |
| RESIDUO INORGÁNICO | RI-001 | Otros residuos inorgánicos (especificar) |
|  | RI-002 | Envases multicapa |
|  | RI-003 | Residuos generados en los servicios de transporte y actividades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias (incluye llantas) |
|  | RI-004 | Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición |
|  | RI-005 | Metal ferroso, limalla, colilla de soldadura, escoria, etc |
|  | RI-006 | Metal no ferroso |
|  | RI-007 | Fibras sintéticas (trapos y textitles) |
|  | RI-008 | Vidrio |
|  | RI-009 | Fibra de vidrio |
|  | RI-010 | Envases plásticos (especificar) |
|  | RI-011 | Hule de embalaje |
|  | RI-012 | Hule espuma (poliuretano) |
|  | RI-013 | Unicel (poliestireno) |
|  | RI-014 | Residuos de servicios de salud (excluye biológico infecciosos) |
|  | RI-015 | Aluminio |
|  | RI-016 | Residuos tecnológicos y/o electrónicos |
|  | RI-017 | Residuos de vehículos automotores con características de manejo especial. |
|  | RI-018 | Lana mineral |
|  | RI-019 | Ceramica y fibra cerámica |
|  | RI-020 | Arcilla |
|  | RI-021 | Carbon activado |
|  | RI-022 | Ladrillo refractario |

5. Información sobresaliente relacionada con el RETC nacional y RETCVER.

5.1 ¿Qué es el RETC?

Un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) es un catálogo o registro de las emisiones y/o transferencias de contaminantes generados por establecimientos industriales de competencia Estatal. Incluye información sobre las emisiones en sitio al aire, agua y suelo y las transferencias fuera de sitio para su reutilización, reciclado, coprocesamiento y descargas al alcantarillado, así como sobre los residuos transportados a los sitios de tratamiento y disposición final, su origen y ubicación.

El RETC es un medio para obtener información regular y periódica acerca de las emisiones y/o transferencias de sustancias de interés y de hacer esta información útil para orientar toma de decisiones y detectar oportunamente requerimientos de atención ambiental prioritaria en la Entidad.

También esta diseñado para ser una herramienta ambiental importante con la que se puedan promover políticas eficaces de preservación y protección del medio ambiente e impulsar el desarrollo sustentable, proporcionando información acerca de la carga contaminante que se genera en el Estado y estimulando a los establecimientos a que reporten y reduzcan la contaminación.

Así Veracruz desarrolla su propio Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETCVER) con datos de su competencia y con establecimientos industriales estatales dentro del territorio Veracruzano, cuyos datos se integrarán al RETC nacional.

5.2 Localización de un punto en coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator)

En el RETC y RETCVER la ubicación del establecimiento industrial es muy importante ya que se relaciona con sus emisiones, ayudando a definir políticas y acciones locales, regionales y globales como: prevención de la contaminación, reducción de la generación de residuos, disminución de emisiones en determinada región, además permite elaborar análisis de información ambiental regional y de otra índole geográfica.

La ubicación geográfica de los establecimientos se obtiene de la información que se proporciona en el formato de la CEOA, ya sea a través de las coordenadas geográficas (latitud y longitud) o de coordenadas UTM.

Para efectos de integración de información de localización geográfica al llenado de la Cedula Estatal de Operación Anual es recomendable utilizar un equipo de geoposicionamiento satelital de alta precisión, o bien ponerse en contacto con la Secretaria de Medio Ambiente de Gobierno del Estado de Veracruz (SEDEMA), con el propósito de verificar la posibilidad de realización de este trabajo por conducto del personal técnico de la institución o bien, verificar en el banco de datos de la propia Dependencia la existencia previa de esta información para el establecimiento industrial en particular.

La cuadrícula UTM, es el resultado de la división de la tierra en 60 zonas o bandas meridianas, de donde cada zona meridiana tiene un espaciamiento de 6° de longitud, y están enumeradas del 1 al 60, de las cuales a México le corresponden las bandas meridianas 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (ver Figura 1). La zona UTM que se solicita en el formato de la CEOA se refiere a la banda correspondiente de acuerdo a la localización del establecimiento, siendo aplicables para el Estado de Veracruz las bandas 14 y 15

A continuación se proporciona un ejemplo para obtener las coordenadas UTM a través de una carta.

Ejemplo de ubicación de coordenadas UTM utilizando un mapa.

El material para la correcta ubicación de las coordenadas son: mapa temático (de preferencia topográfico) de la región, regla y calculadora. El procedimiento se resume en 4 pasos como sigue:

| PASO 1.- Conseguir una carta topográfica escala 1:50,000, 1:10,000, 1:5,000 de su localidad. La más recomendable es la carta a escala 1:10,000 ya que en esta escala tenemos traza urbana, facilitando la localización de la empresa. PASO 2.- Localizar un punto de referencia que se encuentre cerca de su domicilio éste puede ser un cerro, monumento, edificio gubernamental, un área natural conocida, etc., con la finalidad de facilitar la ubicación del establecimiento. |  |
| --- | --- |
|  | Fig. 1 |

Generalmente los mapas cuentan con coordenadas geográficas (latitud y longitud), proporcionadas en grados, minutos y segundos y coordenadas UTM proporcionadas en unidades lineales, generalmente
en metros.

|  | Como podemos observar en el ejemplo, en esta porción de carta se identifican dos tipos de coordenadas, las primeras proporcionadas en grados y minutos (00°00’) y las UTM establecidas en metros (260 000 m). PASO 3.- Identificar las líneas de intersección y el cuadrante donde está ubicado el establecimiento industrial. Cuando el establecimiento no se ubica en el punto de intersección del cuadrante como es el caso de nuestro ejemplo debemos encontrar los valores de X y de Y utilizando el siguiente procedimiento. |
| --- | --- |
| Fig. 2 |  |

Para encontrar el valor de “X”, medir con una regla la distancia en centímetros, que existe entre un cuadrante y otro, como podemos observar el cuadrante del ejemplo mide horizontalmente 4.2 cm, distancia entre 260 000 metros y 270 000 metros. Los cuadrantes de la escala 1:50 000 (como en el ejemplo) van aumentando de diez mil metros a diez mil metros en las coordenadas UTM.

PASO 4. Calcular la distancia intermedia que existe entre la intersección y el establecimiento industrial.

Tenemos que nuestro establecimiento está a 1.5 cm respecto a la línea del cuadrante (ver Figura 2). Para encontrar la relación de centímetros a metros multiplicar la distancia de nuestro establecimiento que es 1.5 cm por 10 000, el resultado lo dividimos entre 4.2 cm que es la distancia que existe entre un cuadrante y otro. Esto es:

| Distancia entre la línea de intersección del cuadrante “X” y el establecimiento | = | (1.5cm X 10 000 m )/4.2 cm | = | 3 571 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

El resultado final será el valor en metros de X más el valor establecido en la línea del cuadrante. El resultado de nuestro ejemplo, el valor de la coordenada UTM en el eje de las X es de 263 750 metros (ver Figura 2) más la distancia del resultado anterior:

| Coordenada UTM de X | = | 3 571 m + 260 000 m | = | 263 571 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Finalmente se realiza el mismo procedimiento para obtener la coordenada UTM para el eje Y:

| Distancia entre la línea de intersección del cuadrante “Y” y el establecimiento | = | (2.2 cm X 10 000 m )/4.2 cm | = | 5 238 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordenada UTM de Y | = | 5 238 m + 2 220 000 m | = | 2 225 238 m |

El resultado de la localización del punto en coordenadas UTM en el eje de las X es: 263 571 metros y en el eje de la Y es: 2 225 238 metros.

Si requiere más información acerca de cartografía o coordenadas UTM puede consultar la página http://www.inegi.gob.mx.

5.3	Número Dun and Bradstreet

La importancia de comparabilidad entre los diferentes Registros de los países de América del Norte ha dado lugar a establecer acciones y datos comunes con el objeto de realizar un análisis coherente de la información a escala internacional. Bajo este esquema, la estandarización de registros de los establecimientos y empresas matrices bajo el Número Dun and Bradstreet (D-U-N-S D&B) y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), entre otros aspectos, facilitan el rastreo transfronterizo de información sobre las emisiones y transferencia de contaminantes y sustancias.

Es por esta razón que esta información se pide en la Cédula Estatal de Operación Anual para aquellos establecimientos o corporativos que estén afiliadas y cuenten con este número.

A continuación se explica el concepto del Número D-U-N-S D&B y de los vínculos donde se puede obtener mayor información al respecto.

Dun and Bradstreet es un corporativo en el ámbito mundial que se dedica a proporcionar información comercial en las áreas de crédito, mercadotecnia, compras y de servicio de administración de riesgos de negocios, cuyos productos y servicios están en una base de datos de 75 millones de compañías en la que se comparte información de negocios de 214 países, en 95 idiomas o dialectos y cubriendo 181 tipos monetarios.

Número D-U-N-S D&B; significa por sus siglas “Digital Universal Number System”. Es un código único de nueve dígitos que puede identificar y enlazar a todas las compañías de la base de datos dispersas en todo el mundo. En la economía global actual, el Sistema de Numeración Universal D&B, se ha convertido en el estándar para localizar negocios en todo el mundo.

Este código tiende a convertirse en el estándar universal de todo el comercio electrónico, incluyendo transacciones por Internet, así mismo, este número es la clave para construir familias de empresas. Cada empresa tiene un número único D-U-N-S D&B que relaciona estos números identificando la empresa principal de un corporativo y sus subsidiarias, sucursales y afiliadas. Este número también es usado por las organizaciones fijadoras de estándares con mayor influencia en el mundo (entre las que se encuentran más de 50 asociaciones comerciales e industriales) y es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno Federal de Estados Unidos, el Gobierno de Australia y la Comunidad Económica Europea.

El número D-U-N-S D&B es de fácil obtención, no tiene costo y se recibe en aproximadamente 14 días, pero si se solicita para requerir una línea de crédito, se obtiene el mismo día y su costo es de $299 USD más los impuestos aplicables. La obtención del Número D-U-N-S D&B para las empresas fuera de los Estados Unidos es a través del llenado de la forma internacional, en la oficina regional o en la siguiente página de Internet http://www.dnb.com.

Entre los datos de la solicitud para obtener el Número D-U-N-S D&B se solicitan: datos personales de quien está llenando la solicitud, identificación y datos de operación de la empresa, historial de la empresa, así como datos del corporativo al cual pertenece la empresa.

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL FOLIADO, CON IMPRESIÓN A DOBLE CARA, COPIA PARA SU ACUSE Y EN MEDIO MAGNÉTICO 2 CD, (UNO CON TODA LA INFORMACIÓN Y EL OTRO PARA CONSULTA PÚBLICA EN EL CUAL SE OMITA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL). LA SEDEMA PODRÁ REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INORMACIÓN PRESENTADA.

ANEXO A

LISTADO DE SECTORES Y SUBSECTORES DE JURISDICCIÓN ESTATAL

EN MATERIA DE ATMÓSFERA

Tabla A. Giros industriales considerados como fuentes fijas o puntuales de jurisdicción estatal

Sector: Alimenticio y/o de elaboración de productos para el consumo humano

Producción de extractos alimenticios de granos

Matanza de ganado y aves

Corte y empacado de carnes

Producción de embutidos y conservas de carnes

Producción de crema, queso y mantequilla

Pasteurización, deshidratación, evaporización y condensación de leche (incluye compra, almacenamiento y venta de leche y sus derivados)

Producción de cajetas y otros dulces a base de leche

Deshidratación, molienda y envasado de productos agrícolas alimenticios

Producción de sopas y guisos preparados

Preparación y envasado alimentos (incluye frutas, verduras y productos agrícolas)

Secado, salado y harinas de pescados y mariscos

Producción de concentrados para caldos

Beneficio de arroz

Beneficio de café

Producción de harinas

Beneficio y molienda de otros productos agrícolas

Producción industrial de galletas y pastas

Envasado y compactación de azúcar

Ingenios azucareros (se excluye envasado y compactación de azúcar)

Producción de piloncillo

Producción de chocolates y confitería a partir de cacao

Producción de dulces y caramelos

Producción de chicles

Producción de café soluble y productos relacionados

Producción de concentrados para preparar bebidas

Tratamiento y envasado de miel de abeja

Producción de postres en polvo

Producción de botanas, frituras y similares

Procesamiento de té

Producción de alimentos para animales

Producción de bebidas alcohólicas a base de fermentación y/o destilación

Producción de refrescos

Beneficio y/o fabricación de productos de tabaco

Producción de aditivos para alimentos (incluye colorantes, saborizantes conservadores y otros).

Fabricación de productos lácteos

Producción de cereales

Envasado de aguas purificadas o de manantial

Producción de alimentos colados y picados

Envasado de bebidas alcohólicas y otros productos (incluye reenvasado y etiquetado)

Sector: Textiles, fibras e hilos

Estampado y/o acabado de ropa y productos de otros materiales

Fabricación de productos y artículos de fibras naturales

Despepite y empaque de algodón

Producción de hilos para coser, bordar y tejer

Producción de estambres

Fabricación de telas y sus productos

Acabado de fibras, hilos, hilados y telas textiles

Producción de fieltros y entretelas

Tejido de rafia sintética

Producción de redes y mallas textiles

Producción de artículos textiles, con materiales reciclados

Producción de artículos de algodón

Confección de toldos y cubiertas textiles de uso automotriz

Producción de bolsas y costales textiles

Tejido a máquina de alfombras y tapetes

Producción de pabilos y mechas de algodón para velas y veladoras

Producción de fibras y cordeles

Producción de otros artículos textiles recubiertos

Sector: Prendas y artículos de vestir

Tejido de prendas de vestir

Confección de prendas de vestir

Confección de ropa de cuero o piel

Producción de sombreros y similares

Producción de accesorios de vestir

Curtido y acabado de cuero y/o piel y sus productos

Producción de calzado (incluye reparación )

Producción de pañales y artículos sanitarios

Sector: Madera y Productos

Tratamiento físico-químico a durmientes postes y otros productos de madera

Fabricación de productos y artículos de madera (incluye reparación de muebles)

Producción de madera aserrada

Producción de ataúdes

Producción de artículos de corcho

Producción de carbón activado (incluye compra venta y regeneración del carbón)

Sector: Artículos y productos plásticos

Fabricación de productos y artículos de plástico (incluye productos de polietileno)

Producción de telas y laminados plásticos

Sector: Artículos y productos metálicos

Producción de cilindros, tanques y otros contenedores metálicos para almacenamiento

Producción de calderas industriales e intercambiadores de calor

Fabricación de artículos y productos metálicos (incluye reparación)

Producción de cerraduras, candados y llaves

Producción de alambre y productos de alambre

Producción de tornillos, clavos, tuercas y similares

Producción de envases metálicos

Fabricación de artículos maquinados

Producción de válvulas metálicas

Producción de calentadores y quemadores

Producción de baterías de cocina

Producción de maquinaria, equipos, aparatos, partes y/o sus piezas

Producción de aparatos de refrigeración y/o aire acondicionado

Producción de filtros

Producción de partes y equipos para transportes mecánicos

Producción de joyería y orfebrería

Producción de motores en general

Sector: Equipos y artículos electrónicos, eléctricos y domésticos

Producción de máquinas de oficina

Producción de equipo de computo y sus periféricos

Producción de motores eléctricos (incluye reparación )

Producción de electrodos

Producción de aparatos, equipos y/o accesorios eléctricos y/o electrónicos

Producción de focos y tubos de iluminación

Producción de anuncios

Producción de estufas y hornos domésticos

Producción de lavadoras de ropa de uso doméstico

Sector: Artículos y productos compuestos de diferentes materiales

Producción de equipos y/o artículos, médicos y/o quirúrgicos (incluye reparación y mantenimiento)

Artículos y productos compuestos de diferentes materiales

Producción de colchones y box springs

Producción de persianas

Producción de relojes

Producción de instrumentos musicales

Producción de artículos y aparatos deportivos

Producción de artículos escolares

Producción de juguetes

Producción de escobas, cepillos y similares

Producción de sellos metálicos y de goma

Producción de cierres de cremallera

Fabricación de equipos, materiales e instrumentos ortopédicos (incluye venta)

Fabricación de productos electrodomésticos (incluye reparación y mantenimiento de los mismos)

Producción de cintas y otros materiales adhesivos

Sector: Vidrio y cristal

Acabado, tratamiento y decorado de vidrio y/o cristales

Sector: Congelación, hielo y productos

Producción de helados y paletas

Congelación de productos alimenticios

Fabricación de hielo y sus productos

Almacenes de productos congelados y en refrigeración

Sector: Petróleo y petroquímica

Producción de asfalto y sus mezclas para pavimentación

Producción de velas y veladoras

Sector: Química

Producción de hielo seco

Refinación de productos químicos y substancias (incluye alimentos)

Producción de resinas sintéticas recicladas

Producción de perfumes, cosméticos y similares a base de mezclas

Producción de fuegos artificiales

Reenvasado de sustancias químicas

Almacenamiento, distribución y venta de gas

Sector: Metalúrgica (incluye la siderúrgica)

Extracción y/o beneficio de caolín, arcillas y minerales refractarios

Extracción y/o beneficio de barita

Extracción y/o beneficio de fluorita

Extracción y/o beneficio de minerales no metálicos

Producción de abrasivos

Corte, pulido y laminado de piedras de cantera

Producción de estructuras metálicas

Producción de artículos de metales no ferrosos (incluye troquelado, Esmaltado, embutido, estiraje, laminación y acabado térmico )

Explotación y/o beneficio de materiales para la construcción (incluye arenas, gravas, arcillas, piedras, lajas y tierra sana)

Producción de artículos de hojalata

Sector: Automotriz

Producción de carrocerías para autotransportes (incluye ensamblado)

Confección de asientos y accesorios de tela de uso automotriz

Producción de auto partes troqueladas y estampadas

Centros distribuidores de auto transportes (incluye autos usados y/o nuevos )

Sector: Celulosa y papel

Fabricación de artículos y productos de papel y/o cartón

Sector: Cemento y cal

Producción de artículos cerámicos no estructurales

Producción de muebles cerámicos

Fabricación de artículos y productos de cerámica, arcilla o similares

Producción de concreto premezclado

Producción de partes estructurales de concreto

Envasado

Explotación y producción de materiales para la construcción

Sector: Otros servicios

Reparación y mantenimiento de equipos, máquinas y vehículos industriales (excluye talleres de hojalatería y pintura)

Maquila de acabado y pintado de piezas metálicas y de otros materiales (incluye todo tipo de pintura y/o recubrimiento )

Revitalización de llantas

Ensobretado de documentos y publicidad comercial (incluye empacado de productos y artículos )

Reconstrucción de acumuladores eléctricos (excluye fabricación a partir de materias primas)

Laboratorio de rayos X (incluye laboratorios móviles )

Comercialización, almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo a usuarios finales

Servicios públicos y privados de educación superior

Laboratorios de análisis clínicos

Clínicas, centros de salud y consultorios

Clínicas, veterinarias y antirrábicos

Hospitales

Laboratorios fotográficos

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado

Servicios de administración de aeropuertos y helipuertos

Empresas de servicios de fumigación

Laboratorios de enseñanza

Laboratorios de producción de agentes biológicos

Almacenes de sustancias químicas

Almacenes de sustancias explosivas

Almacenes de residuos sólidos, líquidos o semisólidos

Reparación y mantenimiento de buques y aeronaves

Reparación y mantenimiento de ferrocarriles

Laboratorios de análisis de aguas, alimentos, medicamentos y productos biológicos, para control sanitario

Laboratorios de análisis de control de calidad de productos, substancias y materiales

Servicios funerarios y panteones (incluye crematorios )

Laboratorios de pruebas

Almacén de materiales, productos y otros

Gasolineras ubicadas fuera de zona federal

Almacenamiento y/o transformación de productos forestales

Infraestructura hidráulica

Autopistas

Aeropuertos

Plantas desaladoras

Sistemas de tratamiento de aguas residuales

ANEXO B

MEDICIÓN DIRECTA Y METODOS DE ESTIMACIÓN DE EMISIONES

La medición directa es uno de los mejores métodos para conocer la cantidad total de emisiones en un determinado tiempo (en el reporte a través de la CEOA el tiempo es de un año) de una industria, siempre y cuando los muestreos realizados en ese periodo sean representativos de las diferentes condiciones del proceso. Sin embargo, para un gran número de casos no es posible realizar la medición directa, por lo que debe recurrirse a una estimación de la emisión y transferencia de los contaminantes para ser reportados en la CEOA.

Dentro del sector industrial es común evaluar, en ciertas partes del proceso, el gasto de algunas corrientes y la composición de las mismas mediante estimaciones indirectas a partir de otros parámetros de fácil medición como temperatura y presión, o mediante balances de materiales, por lo que el empleo de tales técnicas se considera adecuado para la estimación de emisiones contaminantes. Es importante mencionar que las sustancias para las que existen normas específicas deberán ser medidas o estimadas conforme a los métodos y periodicidad establecida en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

La emisión de las sustancias consideradas por la normatividad se deberá reportar en la Cédula Estatal de Operación Anual de acuerdo con los resultados obtenidos conforme a la aplicación de la norma correspondiente. Sin embargo, para la emisión o transferencia de los contaminantes y sustancias no normadas o que se emitan a un medio diferente al de esa normatividad, se deberá seleccionar el método de estimación más adecuado de acuerdo a las características particulares de la actividad productiva. A continuación se describe brevemente la aplicación de las técnicas de la medición directa y de estimación aceptadas para evaluar las emisiones de las sustancias sujetas a reporte:

Medición directa o monitoreo

La medición directa de la sustancia que se reporta es el método más confiable de evaluación para el reporte de emisiones, por lo que deberá utilizarse siempre que sea posible, y en particular cuando así lo establezca la norma. En algunas ocasiones puede no ser representativo.

Factores de emisión

Los factores de emisión empleados deberán ser de dominio público y de aplicación general, o bien haber sido desarrollados para el proceso específico que se reporta, en cuyo caso la memoria de cálculo empleada para su obtención, deberá conservarse y ponerse a disposición de la SEDEMA, de manera anexa a la CEOA.

Estimación mediante datos históricos

Cuando se tienen valores ocasionalmente medidos de la emisión de una sustancia (composición de gases emitidos a la atmósfera, caracterización de descargas de aguas residuales o análisis CRETIB [corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y biológico infeccioso], incluyendo composición de residuos peligrosos) es posible emplear estos datos para estimar la concentración promedio de dicha sustancia en los gastos de emisión o el total emitido durante el año de reporte. Los datos empleados pueden pertenecer a otro año de reporte si las condiciones de operación no han variado, o bien ser aplicados a otro proceso industrial, si puede justificarse plenamente que es similar al proceso que se reporta, aplicando este criterio únicamente para condiciones no normadas de emisión de contaminantes que obligatoriamente requieran una periodicidad de análisis de emisión.

Balance de materiales

La comparación entre las cantidades de entrada y salida de un proceso es uno de los métodos más empleados en la industria para evaluar la eficiencia del mismo. Este método puede emplearse para estimar las emisiones contaminantes, siempre y cuando sea realizado por personal técnico capacitado y la memoria de cálculo respectiva se presente a la SEDEMA, de manera anexa a la CEOA.

Cálculos de ingeniería

Los nomogramas y otros procedimientos matemáticos o semiempíricos para el cálculo de emisiones clasificadas dentro de este rubro podrán ser usados por personal técnico calificado y acompañados de una justificación por escrito de su aplicación para la sustancia y proceso que se reporta, la cual será presentada a la SEDEMA  de manera anexa a la CEOA.

Modelos matemáticos de emisión

El empleo de modelos matemáticos desarrollados para sistemas de cómputo en los cuales se efectúan balances de materiales, cálculos con parámetros empíricos o estimaciones con el apoyo de sistemas expertos para la evaluación de las emisiones reportadas, podrá emplearse siempre y cuando su aplicación esté debidamente justificada por el personal técnico de la industria en un escrito que sea presentado a la SEDEMA, si ésta así lo solicita.

Cada uno de los métodos mencionados posee ventajas y desventajas técnicas y económicas que la propia industria deberá considerar para su aplicación. Pero, en términos generales, se puede establecer el siguiente orden jerárquico de acuerdo a la certidumbre que representa.

| Orden jerárquico | Método de estimación | Clave del método de estimación* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Medición directa o monitoreo | MD |
| 2 | Factores de emisión | FE |
| 3 | Estimación mediante datos históricos | DH |
| 4 | Balance de materiales | BM |
| 5 | Cálculos de ingeniería | CI |
| 6 | Otros métodos, como modelos matemáticos | OM |

ANEXO C

LA CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL Y EL DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

El conocimiento es seguridad. Esta premisa alienta la iniciativa de construir el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes para el Estado de Veracruz, RETC. En esta misma lógica, la Cédula Estatal de Operación Anual, además de su función como un insumo fundamental para el diseño y seguimiento de políticas y estrategias de gestión, ha sido diseñada para proveer un instrumento de gestión y también una eficaz herramienta de prevención de la contaminación para los usuarios, sobre una base de datos de información y acceso al público de acuerdo a lo establecido en el reglamento del RETC.

El diagrama de funcionamiento es un elemento clave de la CEOA, ya que permite relacionar la información de las diferentes secciones, haciéndolas corresponder unívocamente con un punto de generación o emisión del diagrama. Es importante precisar que dicho diagrama no se relaciona con el diagrama de flujo de proceso de la empresa, ya que su objeto no es establecer la secuencia de transformaciones de las materias primas hasta convertirse en productos terminados, sino identificar las áreas, actividades y equipos que generan o emiten contaminantes al ambiente. Debe considerarse propiamente como un diagrama de puntos de generación o emisión de contaminantes y en consecuencia su elaboración y perfeccionamiento representa un reto y un ejercicio novedoso para muchas empresas.

1. El diagrama de funcionamiento identifica en principio los puntos de generación o emisión, con lo que establece directamente y con precisión las áreas de oportunidad para actividades de prevención y control de la contaminación.

2. Las secciones de reporte II, III, IV, y V, permiten identificar los diferentes tipos de contaminantes (detallados hasta el nivel de especie química en la sección V), así como las cantidades de cada uno de ellos que se emiten o transfieren a los diferentes medios, vinculando a la vez esta información con cada uno de los puntos de generación y emisión.

3. Con lo anterior se dispone de una base cuantitativa para establecer prioridades, bajo criterios de costo beneficio para la asignación de recursos a actividades de prevención de la contaminación. Sobre esta base, la empresa puede proceder, sección por sección, a analizar las corrientes de entrada y salida, para aplicar una o más estrategias o acciones para reducir la generación de contaminantes, tales como:

- Administrar más eficientemente los niveles de inventarios para evitar el desperdicio
de materias primas.

- Mejorar las prácticas de producción y usos, así como los programas de mantenimiento preventivo de equipos para reducir la contaminación por fugas, pérdidas y por simple descuido.

- Implementar prácticas de ahorro de energía, para reducir emisiones y consumo de combustibles fósiles.

- Implementar prácticas de ahorro de agua, pues ya no se considera un recurso gratuito e inagotable.

- Realizar modificaciones menores a los procesos, procurando la minimización de los residuos y otras emisiones.

- Disminuir las cantidades de transferencia de los residuos peligrosos, no peligrosos o sustancias a establecimientos para su tratamiento o disposición, y disminuir también las descargas al alcantarillado.

- Optimizar el reciclado de materiales y procurar la reutilización alternativa de subproductos y residuos.

- Buscar la sustitución de materias primas o insumos por productos menos contaminantes o por materiales reciclables, quizás incidiendo desde el diseño de los productos y analizando el ciclo de vida de insumos y productos.

- Realizar la gestión de tecnología necesaria para solucionar problemas específicos, o para considerar la modernización eventual de la planta productiva.

4. La estructura de la CEOA también es compatible con la filosofía de los Sistemas de Administración Ambiental, ya que los puntos de generación o emisión pueden correlacionarse con los roles, responsabilidades, conocimientos, aptitudes, habilidades y demás asignaturas específicas que un sistema de esta naturaleza exige para los responsables directos e indirectos de las áreas o etapas establecidas en el Diagrama de Funcionamiento.

Los diagramas permiten relacionar la información de las distintas secciones que contiene el formato, mediante la anotación del número de identificación de los puntos o áreas de consumo, generación o emisión en cada una de sus tablas. Con ello se facilita el análisis multimedios de la CEOA, al mismo tiempo que le permiten a la empresa contar con un conjunto integrado de información ambiental del que podrá derivar distintas prioridades. Por ejemplo, el uso o sustitución de tecnologías de control, el cambio o modernización de sus procesos, la racionalización del uso de agua y energía, la utilización de combustibles y materias primas menos contaminantes, la minimización de residuos peligrosos y su reutilización o reciclado. De esta manera la empresa podrá considerar la realización de programas o actividades voluntarias que eleven su desempeño ambiental y competitividad industrial.

# Text boxes

Secado

Equipo 1

Enfriamiento

Secado

Equipo 2

Mezclado

Formulación

1.3

Ciclón colector de polvos (A)

1.1

1.2

1.8

1.6

1.4

1.7

Tratamiento físico-químico de agua

1.5

Ciclón colector de polvos (B)

Tra

Dif

Dif

1.14

Almacenamiento de producto terminado

Almacenamiento

1.9

Tamizado

1.12

Empaque

1.11

1.10

Aspersión

1.13

Ciclón colector de polvos (C)

Rec Reu

Dif

Aglomerado

Almacenamiento de producto terminado

Moldeo

Cribado Seco

Enfriamiento

Cribado Húmedo

Mezclado de sólidos

Almacenamiento de materias primas

Empaque

Filtro de cartuchos

2.1

2.3

2.6

2.5

2.4

2.7

2.8

2.9

2.2

2.10

Rec

Reu

Servicios y Administración

3.2

Cocina

3.3

Baños

3.4

Planta Biológica de agua residual

3.5

Caldera

3.1

Almacén de residuos peligrosos

3.7

3.6

Mantenimiento

Alc

Tra

Tra